Erläuterungen zur Programmierung  des TGA VIII   KF 168

eigene Hinweise

Der Programmiermodus wird mittels einer Brücke während des Einshalten des Gerätes aktivier.

Brücke herstellen, einschalten, Brücke entfernen. Das Display zeigt E-P an. Weitere Anzeigen folgen (LOESCH; CODXX,usw.)

Die Parameteränderungen werden am Handmikrophon mit der grünen Taste bestätigt (es verlischt dabei die rote LED)

8 698 336 061  -  TGA VIII

8 698 336 062  -  TGA VIII + DSGA

8 698 336 063  -  TGA VIII + CTCSS

8 698 336 064  -  TGA VIII + CTCSS + DSGA

Position 01

An dieser Position werden von links beginnend die Hf-Parameter des Funkgerätes mit folgender Bedeutung eingetragen.

1. Kodierstelle

'0'  bedeutet, Frequenzband  4  m

'1'  bedeutet, Frequenzband  2  m

'2'  bedeutet, Frequenzband 70 cm

2. Kodierstelle

'0'  bedeutet, Kanalraster 12,5 kHz

'1'  bedeutet, Kanalraster 20   kHz

'2'  bedeutet, Kanalraster 25   kHz

3. Kodierstelle

'0'  bedeutet, 16-Kanal-Mode;

bei dieser Betriebsart können maximal 16 Kanäle innerhalb der Schaltbandbreite eingestellt

werden. Empfangs- und Sendefrequenzen werden getrennt unter den Positionen 02 bis 33

programmiert.

Die geraden Positionszahlen aus diesem Zahlenbereich bestimmen die Empfangsfrequenz
	Die ungeraden Positionszahlen, die Sendefrequenz. 
	Pos 2 = Empfangsfrequenz CHANEL  1              Pos 3 = Sendefrequenz CHANEL  1        und so weiter.

'1'  bedeutet, 99-Kanal-Mode;

bei dieser Betriebsart können maximal 99 Kanäle eingestellt werden. Empfangs- und

Sendefrequenzen können nur einmal für die minimale Kanalnummer unter den Positionen 02 - 03

programmiert werden.

Für alle größeren Kanalnummern werden die Frequenzen über das Kanalaster nach folgender

Formel ermittelt:

Fx = Fmin + (CHx - CHmin) * Kanalraster

Fx    = Frequenz des Kanals x

Fmin  = Frequenz der kleinsten Kanalnummer

CHx   = Kanalnummer x

CHmin = kleinste Kanalnummer

Kanalraster = Fkanalabstand (s. 2.Kodierstelle)

Sollten jedoch in den Positionen 04 bis 33 (Kanal 2-16) Einträge vorhanden sein, so werden die

dort eingegebenen Frequenzen verwendet. Fehlt ein Eintrag, wird die Frequenz nach obiger

Formel ermittelt.

4. Kodierstelle

An dieser Stelle wird entschieden, ob eine selektive Tonrufauswertung in Abhängigkeit des

SQUELCH-Signals erfolgen soll.

'0'  bedeutet, Auswertung erfolgt unabhängig von SQL-Einstellung (auch '1'  bedeutet, Auswertung

erfolgt nur, wenn der Hf-Pegel über der SQL-Schaltschwelle liegt (gelbe LED leuchtet)

5. und 6. Kodierstelle

Hier wird die Nummer des kleinsten einstellbaren Kanals als Dezimalzahl eingetragen (minimale Kanalnummer).

7. und 8. Kodierstelle

Hier wird die Nummer des größten einstellbaren Kanals als Dezimalzahl eingetragen (maximale Kanalnummer).

Beispiel         : 1 0 0 0     0 1 1 6 = 2m / 12,5kHz / 16 Kanal –Gerät / ohne SQL Auswertung

kleinster Kanal 01           maximale Kanalnr. 16

Position 02 – 33

Unter diesen Positionen werden die Empfangs- und Sendefrequenzen der Kanäle 01 bis 16 programmiert. Die Eintragungen des Kanals 01 entsprechen beim 99-Kanal-Mode der Empfangs-und Sendefrequenz der minimalen Kanalnummer. Fehlen unter einer Kanalnummer beide Einträge, werden beim 99-KanalMode die Frequenzen automatisch ermittelt, während im 16-Kanal-Mode diese Kanalnummer übersprungen wird und nicht einstellbar ist.

Es besteht folgender Zusammenhang:

1. Kodierstelle

' '  bedeutet, ohne CLOCK-Tuning (Prozessortakt)

'-'  bedeutet, mit    CLOCK-Tuning (Prozessortakt)

Mit dem Frequenzversatz des Prozessortaktes können eventuell auftretende Störungen auf einem

Hf-Kanal, die durch den Signalisierungsbaustein hervorgerufen werden, behoben werden. Wird im

99-Kanal-Mode der Frequenzversatz bei der minimalen Kanalnummer eingetragen, so gilt er für alle berechneten Kanäle.

Diese Eintragung ist beim 2 m - Gerät (Pos. 01, 1. Kodierstelle = 1) bei Empfangs- und Sende-frequenzen möglich; beim 70 cm - Gerät (Pos. 01, 1. Kodierstelle = 2) nur bei den Sendefrequenzen.

Das 70 cm - Gerät wird werksmäßig auf den Empfangsbereich (450 - 470) MHz abgeglichen. Liegen die benutzten Empfangsfrequenzen innerhalb dieser Bandbreite, so muss nur der Bereich kodiert werden, in den die Empfangsfrequenzen fallen. Die Empfängerbandbreite ist in vier Teilbereiche von je 5 MHz beginnend mit fmin aufgeteilt. Für Empfangsfrequenzen, die unterhalb von 450 MHz liegen, ist das Gerät entsprechend der Kundendienstschrift nachzugleichen.

Zuordnung der Teilbereiche innerhalb der Empfängerbandbreite:

fmin = 450 MHz    +5 MHz	 +10 MHz	+15MHz	   fmax = 470 MHz

(fmin = 440 MHz)				  (fmax = 460 MHz)

AB STRG-VERSION A 201  und nur bei

Kodierung als 70 cm - Gerät (Pos. 01, 1.Kodierstelle = 2) gilt für die erste Kodierstelle vor der eigentlichen Empfangsfrequenz folgende Zuordnung der Kodierziffern:

CLOCK-Tuning des   	 Teilbereich  innerhalb der Empfängerbandbreite

Prozessortaktes         	       I	  II	      III	   IV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ohne	     !	       	      0	  2	       4	    6

mit	     !	     	      1	  3	       5	    7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. bis 8. Kodierstelle

Hier werden die Empfangs- und Sendefrequenzen in MHz eingegeben (z.B. 160,3100 MHz).Dabei ist folgendes zu beachten:

Mit der Kodierung des Kanalrasters unter Position 1 wird die interne Vergleichsfrequenz im PLL-System definiert, und zwar für das 12,5 und 25 kHz-Raster zu 12,5 kHz und für das 20 kHz-Raster zu 10 kHz Vergleichsfrequenz. Die RX- und TX-Frequenzen können nur ganzzahlige Vielfache der Vergleichsfrequenz betragen.

Andere Frequenzen, die keine ganzzahligen Vielfachen der jeweiligen Vergleichsfrequenz sind, kann die Frequenzaufbereitung nicht bereitstellen.

Position 34

Hier werden die Scanningbetriebsparameter programmiert.

H I N W E I S : Im Scanningbetrieb werden nur die Auswerterkodierungen im Block A ausgewertet. Eintragungen in Block B oder Block C überstimmen dann nicht die Eintragungen in Block A. Geberseitig werden während des Scannens nur die Rufkodierungen bzw. Funktionscodes des Tastenbelegungsblockes A in Position 103 akzeptiert. D.h., der Funktionscode für Scanning (Ein/Aus)

muss in dieser Position eingetragen werden.

Die Eintragungen haben folgende Bedeutung:

1. bis 3. Kodierstelle

Hier wird die Scanningzeit pro Kanal eingetragen. Zulässig sind Scanningzeiten zwischen (0,12

und 0,99)s.

4. Kodierstelle

wird nicht verwendet

5. und 6. Kodierstelle

Hier ist die Verweilzeit einzutragen. Wird während des Scanvorganges auf einem Kanal ein

Stoppkriterium erkannt, beginnt die Verweilzeit abzulaufen. Erfolgt während dieser Zeit eine

Auswertung, wird das Scannen abgebrochen. Erfolgt keine Auswertung, wird das Scannen nach

Ablauf der Verweilzeit fortgesetzt. Die Verweilzeit liegt zwischen (0,0 und 9,9)s und muss so

gewählt werden, dass eine Tonfolge sicher erkannt wird.

Verweilzeit > Scantonlänge (aus Pos.35) + 350 ms.

Ist kein Auswerter programmiert, erfolgt der Scanabbruch nach Erkennen des Scanningstopptons.

Ist kein Scanningstoppton programmiert, erfolgt der Scanabbruch nach Erkennen des

Trägerkriteriums.

Ab Strg-Version A122 ist das Scanningstoppkriterium 'Träger mit selektiver Tonrufauswertung'

zusätzlich eingeführt. Voraussetzung dafür ist, dass kein Scanningstoppton, aber ein Auswerter

programmiert ist. In diesem Fall ist die Sendervorlaufzeit zu verlängern:

Sendervorlaufzeit > (Scanningzeit pro Kanal) * (Anzahl der Kanäle +1)

(Pos. 38)	       aus Pos. 34

Verweilzeit > Sendervorlaufzeit (Pos. 38) + 350ms

7. und 8. Kodierstelle

Hier wird die Sender-Prioritätskanalnummer programmiert. Auf diesen Kanal schaltet das Gerät bei

Abgabe eines Rufes, beim Betätigen der Sendetaste oder nach Abschalten des

Scanningbetriebes. Es können alle Kanäle zwischen 01 und 99 als Dezimalzahl eingegeben

werden. Bei belegtem Prioritätskanal wird ein Ruf nur dann ausgesendet, wenn Pos. 36/

5.Kodierstelle mit 0 programmiert wird (Rufaussendung immer möglich).

Ist die Rufaussendung nur bei freiem Kanal zulässig, schaltet das Gerät automatisch (ohne

Warnton) auf den nächsten freien Kanal und sendet dort den Ruf aus. Bei aktivierter Sendersperre

(Pos. 36/ 4.Kodierstelle) und Sendetastenbetätigung bei belegtem Prioritätskanal erfolgt ein

akustischer Warnton. Das Gerät schaltet nicht auf den nächsten freien Kanal.

Position 35

Unter dieser Position wird ein Scanningstoppton mit seiner Tonlänge programmiert. Die Tonlänge ist seperat (Kodierstelle 3 und 4) einzutragen und muss den Erfordernissen des Scanningnetzes angepasst sein. Der Scanningstoppton wird jeglichem analogen oder digitalen Geberruf vor-

angestellt. Sind der Scanningstoppton und der erste Ton der analogen Tonfolge identisch, so muss der erste Ton der Auswerter- und Gebertonfolge mit dem Wiederholton (Programmiersymbol 'E') kodiert werden. In Bezug auf Position 34 bedeutet die Programmierung eines Scanningstopp-

tones, dass der Scanner nach Empfang dieses Tones anhält.

1. Kodierstelle

Hier wird das Programmiersymbol für den gewünschten Scanningstoppton (abhängig von der

gewählten Frequenzreihe in Pos. 48) eingetragen.

2. Kodierstelle    wird nicht verwendet

3. und 4. Kodierstelle

Hier wird die Länge des Scanningstopptones festgelegt. Die Tonlänge kann zwischen (0,0 und 9,9)s

liegen.

Scantonlänge > (Scanningzeit pro Kanal+100ms) * (Anzahl der Kanäle + 1) aus Pos. 34

Position 36

Unter dieser Position werden Steuerparameter für Sendersperre, Kennungsanzeige und Gruppenrufwahl festgelegt.

1. Kodierstelle

'0'  keine Gruppenrufwahlmöglichkeit

'1'  mit Gruppenrufwahlmöglichkeit

Dadurch kann im Rufwahldisplay außer den Zahlen 0 bis 9 auch das Nottonzeichen "-" eingestellt

werden, das stellvertretend für den Gruppenruf steht. Damit können komplette 10er, 100er oder

1000er Gruppen gerufen werden.

2. Kodierstelle

'0'  Kennungsanzeige Sekundärtelegramm nach Auswertung

'1'  Kennungsanzeige Primärtelegramm nach Auswertung

'2'  stetige Kennungsanzeige Sekundärtelegramm (ohne Auswertung)

'3'  stetige Kennungsanzeige Primärtelegramm (ohne Auswertung)

Weiteres siehe unter Kennungsanzeigefilter (Position 56)

3. Kodierstelle

'0'  Sendeberechtigung (Sendetaste) unabhängig von Anruf

'1'  Sendeberechtigung (Sendetaste ) nur nach Anruf bzw. nach Rufabgabe

4. Kodierstelle

'0'  Sendeberechtigung (Sendetaste) unabhängig von der Kanalbelegung

'1'  Sendeberechtigung (Sendetaste) nur bei freiem Kanal

5. Kodierstelle

'0'  Rufaussendung immer möglich

'1'  Rufaussendung nur bei freiem Kanal

6. Kodierstelle

'0'  Sendertastung zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiärruf

'1'  keine Sendertastung zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiärruf

7. Kodierstelle

An dieser Stelle kann ab Strg-Version A201 die Art der Display- und Tastenbeleuchtung am Hbt62

und HA8 kodiert werden:

'0'  Beleuchtung dauernd aus; LED-Anzeige am Hbt8: gedimmt

'1'  Beleuchtung dauernd ein; LED-Anzeige am Hbt8: normale Helligkeit

'2'  Beleuchtung bei jeder Tastenbetätigung für ca. 3s ein;

LED-Anzeige am Hbt8 wird bei jeder Tastenbetätigung für ca. 3s auf normale Helligkeit geschaltet

8. Kodierstelle

An dieser Stelle kann ab Strg-Version A120 der Tastenpiep des Hbt8, Hbt62 oder des HA8 kodiert werden:

'0'  kein Tastenpiep

'1'  Tastenpiep eingeschaltet

Standardwert: 0 0 0 0 0 0 - 1	  (ab A201: 0 0 0 0 0 0 1 1)

Position 37

Hier wird die maximale Sendezeit festgelegt. Die gewünschte Zeit wird rechtsbündig mit einer Auflösung von 0,1 s eingetragen. Führende Nullen sind voranzustellen. Bei fehlender Eintragung ist die Sendezeit unbegrenzt.

Position 38

Unter dieser Position kann die Sendervorlaufzeit zwischen dem Hochtasten des Senders und dem Beginn des Rufes eingetragen werden. Diese programmierbare Vorlaufzeit enthält also die Hochtastzeit des Senders von ca. 20 ms, so dass sich der erlaubte kodierbare Bereich zwischen

(0,02 und 0,99) s befindet.

Nach dem Löschvorgang ist der Wert 0,12 s einprogrammiert (die ZVEI-Empfehlung für Tonfolgen fordert mindestens 100 ms unmodulierten Trägervorlauf). Für digitale Rufe werden mindestens 50 ms empfohlen. Weitere Zeiten (z.B. Tastenerkennungszeiten, Oszillator-Einstellzeiten)

sind nicht in der Sendervorlaufzeit enthalten.

Standardwert: 0, 1 2  s

Position 39

Hier wird die Quittungsreaktionszeit zwischen dem Erkennen eines selektiven Anrufes (bei Mehrfachruf bezogen auf den Primärruf) und dem Hochtasten des Senders festgelegt. Die Auswertezeit ist nicht eingeschlossen. Die Zeit kann wahlweise zwischen (0,00 und 0,99)s programmiert werden. Als typische Quittungsreaktionszeit für Tonfolgen werden 100 ms empfohlen. (Für ZVEI-Digital ist eine Reaktionszeit von 0,15 s gefordert; ca. 50 ms beträgt die Auswertezeit bei ZVEI-Digital).

Für Digitalruf mit Kennungsübertragung im Sekundärruf und aktivierter Kennungsanzeige muss die Zeit auf ca. 0,20 s verlängert werden.

Standardwert: 0, 1 0  s

Position 40

Unter dieser Position kann ein Quittungskanal, das Digitalrufsystem und die Quittungsabhängigkeit der Lautsprecheröffnung programmiert werden.

1. Kodierstelle     Zehnerstelle des Quittungskanals

2. Kodierstelle     Einerstelle des Quittungskanals

Unter den ersten beiden Kodierstellen kann ein Quittungskanal programmiert werden, welcher bewirkt, dass nach einem selektiven Anruf zunächst auf dem eingestellten Kanal und danach auf dem Quittungskanal quittiert wird (anschließend schaltet das Gerät auf den eingestellten Kanal zurück). Sind beide Kanäle identisch oder wurde kein Quittungskanal programmiert, so wird immer nur einmal auf dem eingestellten Kanal quittiert, sofern eine Quittung programmiert wurde. Die Eingabe eines Quittungskanals erfolgt dezimal, wobei die Kanäle 01-99 zulässig sind (00 bedeutet, dass kein Kanal programmiert ist).

3. Kodierstelle

'0'  ZVEI-Standard (Primär und Sekundärtelegramm)

'1'  ZVEI-erweitert (nur Primärtelegramm)

An der dritten Kodierstelle erfolgt die Auswahl des Digitalrufsystems. Es wird unterschieden zwischen ZVEI-Standard (Primär- und Sekundärtelegramm) und ZVEI-erweitert (nur Primärtelegramm).

Wird ZVEI-erweitert gewählt, wird unter Verzicht des Rauten- und Herstellerkennzeichens eine 3-stellige Kennung an der 3. bis 5. Stelle übertra gen. In diesem Fall müssen die digitalen Auswerter an der 3. bis 5. Stelle mit dem Notonzeichen '-' programmiert werden. Die digitalen Geberkodierungen und die digitalen Quittungstelegramme müssen an der 3. bis 5. Stelle die eigene Kennung beinhalten.

4. Kodierstelle

'0'  Lautsprecheröffnung unabhängig von digitaler Quittungsauswertung

'1'  Lautsprecheröffnung abhängig von digitaler Quittungsauswertung

An der vierten Kodierstelle kann die Lautsprecheröffnung in Abhängigkeit  von der digitalen Quittungsauswertung programmiert werden (nur sinnvoll in reinen Digitalrufnetzen). Wird 'Lautsprecheröffnung unabhängig von digitaler Quittungsauswertung' kodiert, erfolgt die Lautsprecher-öffnung nach jeder Rufabgabe. Bei Kodierung 'Lautsprecheröffnung abhängig von digitaler Quittungsauswertung' wird der Lautsprecher erst nach Rufabgabe und nach Auswertung der

empfangenen Quittung geöffnet. In gemischten Funknetzen (Digitalruf + Tonfolge) erfolgt grundsätzlich

keine Quittungsauswertung; der Lautsprecher wird nach Rufabgabe stets geöffnet.

Standardwert: 0 0 0 0

Position 41

Bei programmierter Position wird kein Cursor im Display aktiviert, d.h. die maximal zweistellige Anzeige ist nur mit der Inkrement- bzw. Dekrementtaste zu verändern (bei Betrieb mit Hbt 8 notwendig). Die einstellbare Rufnummer kann nur Werte zwischen der programmierten

minimalen und maximalen Rufnummer annehmen. Werden zweistellige Nummern eingetragen, so erscheint auch das Display zweistellig. Wird nur eine einstellige Rufnummer gewünscht, so müssen die

Zehnerdekaden mit '-' eingetragen werden. Die Anzahl der programmierten 'F' bei den Rufkodierungen muss entsprechend gewählt werden ( z.B. '1234F' oder '123FF').

1. Kodierstelle      Zehnerdekade der minimalen Rufnummer

2. Kodierstelle      Einerdekade der minimalen Rufnummer

3. Kodierstelle      wird nicht verwendet

4. Kodierstelle      Zehnerdekade der maximalen Rufnummer

5. Kodierstelle      Einerdekade der maximalen Rufnummer

Position 42

Bei dieser Position werden Monitor- und Lautsprechersteuerfunktionen festgelegt.

1. Kodierstelle

'0'  Lautsprecher unverändert beim Abheben des Hbt62  aus Halterung

'1'  Lautsprecher eingeschaltet beim Abheben des Hbt62, bzw. abgeschaltet,

wenn Hbt62 in Halterung eingehängt

2. Kodierstelle

'0'  kein 3-Ton-Reset durch Tonfolgeauswerter

'1'  mit   3-Ton-Reset durch Tonfolgeauswerter (schliessen des Lautsprechersprechers, wenn die

ersten drei Töne einer Tonfolge mit denen der programmierten Auswertertonfolge übereinstimmen,

der analoge Selektivrufauswerter aber nicht anspricht.

3. Kodierstelle

'0'  betätigte Monitortaste hat keinen Einfluss auf die Rauschsperre und den CTCSS-Auswerter

'1'  Mithören, solange die Monitortaste betätigt wird; dabei sind Rauschsperre und CTCSS-Auswerter unwirksam

4. Kodierstelle

'0'  automatische Lautsprecherlöschzeit unabhängig von der Kanalbelegung

'1'  automatische Lautsprecherlöschzeit wird bei belegtem Kanal angehalten

5. Kodierstelle

'0'  Lautsprecher 'aus' nach Geräteeinschalten

'1'  Lautsprecher 'ein'  nach Geräteeinschalten

6. Kodierstelle

'0'  Monitorfunktion: nur Löschen

'1'  Monitorfunktion: alternierend EIN-AUS

'2'  Lautsprecher ist nicht abschaltbar

'3'  Lautsprecheröffnung nur nach Anruf bzw. nach Rufabgabe

Standardwert: 0 0 0 0 0 1

Position 43

Unter dieser Position wird die automatische Lautsprecherlöschzeit programmiert. Die gewünschte Zeit wird rechtsbündig mit einer Auflösung von 0,1 s eingetragen. Führende Nullen sind voranzustellen. Die Zeit zählt nach dem Öffnen des Lautsprechers durch Sende-, Ruf- oder Monitortastenbetätigung

oder nach Rufauswertung und wird bei belegtem Kanal unterbrochen, sofern dies unter Position 42/4. Kodierstelle programmiert wurde. Mit Ablauf der automatischen Lautsprecherlöschzeit wird der Scanner automatisch gestartet, sofern er programmiert und eingeschaltet ist.

Position 44

Bei dieser Positon werden die akustischen Signalfunktionen festgelegt:

1. Kodierstelle      Anrufton des Sammelrufauswerters

2. Kodierstelle      Anrufton des Gruppenrufauswerters

3. Kodierstelle      Anrufton des selektiven Analogrufauswerters

4. Kodierstelle      Anrufton des selektiven Digitalrufauswerters 1

5. Kodierstelle      Anrufton des selektiven Digitalrufauswerters 2

Programmiermöglichkeiten des Anruftones für o.a. Auswerter

'0' : kein Anrufton

'1' : ununterbrochener Anrufton mit 730 ms Tonlänge,

(Standard: Selektivruf)

'2' : unterbrochener Anrufton mit 2 x 370 ms Tonlänge,

(Standard: Gruppenruf)

'3' : unterbrochener Anrufton mit 3 x 240 ms Tonlänge,

(Standard: Sammelruf)

Standardwert: 3 2 1 1 1

Position 45

Unter dieser Position  werden die geberseitigen Notruffunktionen festgelegt:

1. Kodierstelle

'0'  normale Notrufsignalisierung

'1'  stiller Notruf, d.h. der Lautsprecher bleibt während der Empfangsphase geschlossen.

2. Kodierstelle

'0'  keine Fernlöschung  und kein selektiver Anruf möglich

'1'  Fernlöschung kann durch analoge Selektivrufauswertung oder digitale Selektivrufauswertung mit

BAK 6 erfolgen. Der Lautsprecher kann bei "Stillem Notruf" mit BAK 1 geöffnet werden.

'2'  Fernlöschung kann durch analoge Selektivrufauswertung oder digitale Selektivrufauswertung mit

BAK 1 oder BAK 6 erfolgen. (Erst ab Strg-Version A122 möglich)

3. Kodierstelle

'0'  Funkgerät während des Notrufs abschaltbar

'1'  Funkgerät während des Notrufs nicht abschaltbar

4. Kodierstelle

legt fest, wie der Notruf ausgelöst wird. Der Taste, die den Notruf auslösen soll, muss bei der

Programmierposition 'Tastenbelegung' (Position 103-112) die Rufkodierung 9 zugewiesen werden.

Die Notrufkennung ist in der Rufkodierung 9 (Position 146-149) einzutragen.

'0'  Auslösung durch Taste mit Rufkodierung 9

'1'  Auslösung durch Taste mit Rufkodierung 9 + Sendetaste

'2'  Auslösung durch Taste mit Rufkodierung 9 + Monitortaste

5. und 6. Kodierstelle

Hier kann die Verzögerungszeit (Zeit bis Notruffunktion gestartet wird) im Bereich von (0 bis 25)s

eingetragen werden. Stoppen der Notrufauslösung durch Loslassen der Taste innerhalb der

Verzögerungszeit

7. und 8. Kodierstelle

Hier kann die akustische Vorwarnzeit (Zeit bis Notruf gesendet wird)

im Bereich von (0 bis 25)s eingetragen werden. Stoppen der Notrufaus-

lösung nur durch Ausschalten des Gerätes während der Vorwarnzeit.

NOTRUF BEI AUSGESCHALTETEM GERÄT:

Die Notrufaktivierung am ausgeschalteten Gerät ist ab Strg-Version  A120 und nur dann möglich, wenn zur Auslösung die externe Ruftaste programmiert ist. Zusätzlich ist auf der Steuerleiterplatte der Widerstand R1006 mit 0R zu bestücken.

Das Einschalten des Gerätes und die Notrufaussendung erfolgt dann immer auf dem ersten Kanal, der in 'Tastenbelegung F' (Position 113) eingetragen ist. Die Notrufkennung ist im Rufkodierungsblock 9 einzutragen und der externen Ruftaste zuzuweisen. Um das Ausschalten mit der externen Ruftaste

während des Notrufs zu verhindern, sollte die 3.Kodierstelle in Pos. 45 mit '1' programmiert werden.

Position 46

Bei dieser Position werden die Folgekontaktfunktionen festgelegt:

1. Kodierstelle     Reaktion durch Sammelrufauswertung

2. Kodierstelle     Reaktion durch Gruppenrufauswertung

3. Kodierstelle     Reaktion durch selektiven Analogrufauswerter

4. Kodierstelle     Reaktion durch selektiven Digitalrufauswerter 1

5. Kodierstelle     Reaktion durch selektiven Digitalrufauswerter 2

Folgende Programmiermöglichkeiten bestehen:

'0' : keinen Einfluss auf Folgekontakt

(Standard: Sammelrufauswertung und Gruppenrufauswertung)

'1' : andauerndes Schliessen des Folgekontakts

'2' : andauerndes ™ffnen des Folgekontaktes

'3' : zeitgesteuertes Schliessen des Folgekontaktes, wobei die Abfallzeit

unter der Position 47 zu programmieren ist

(Standard: Selektivrufauswertung)

Standardwert: 0 0 3 3 3

Position 47

Bei dieser Position wird die Abfallzeit des Folgekontaktes festgelegt. Die Zeit ist rechtsbündig mit einer Auflösung von 0,1 s einzutragen, wobei führende Nullen voranzustellen sind.

Standardwert: 0 0 0 1, 0  s

Position 48

Unter dieser Position wird die Frequenzreihe für die Tonfolge, den Einzel- und Doppelton festgelegt.

1. Kodierstelle

'0'  Tonfolge und Einzeltonfrequenzreihe: ZVEI 1

'1'  Tonfolge und Einzeltonfrequenzreihe: ZVEI 2

'2'  Tonfolge und Einzeltonfrequenzreihe: CCIR  100 ms

'3'  Tonfolge und Einzeltonfrequenzreihe: EIA

'4'  Tonfolge und Einzeltonfrequenzreihe: EEA

'5'  Tonfolge und Einzeltonfrequenzreihe: CCIR   70 ms

2. Kodierstelle

'0'  Doppeltongeber gemäss Doppeltontabelle 1

'1'  Doppeltongeber gemäss Doppeltontabelle 2

'2'  Doppeltongeber gemäss Doppeltontabelle 3

'3'  Doppeltongeber gemäss Doppeltontabelle 4

Standardwert: 0 0

Position 49

Hier wird die Tonlänge für den Einzel- und Doppelton festgelegt. Sie kann im Bereich von (0,0 bis 9,9)s gewählt werden. Erfolgt kein Eintrag, so ist die Tonlänge von der Dauer der Tastenbetätigung  bhängig. Die Maximalzeit ist jedoch auf 19 s begrenzt.

Position 50

Diese Position legt die Abstandszeit zwischen analogem Primär- und Sekundärruf fest. Sie kann im Bereich von (0,00 bis 0,99)s variiert werden.

Standardwert: 0, 4 0 s

Position 51

Diese Position legt die Abstandszeit zwischen analogem Sekundär- und Tertiärruf fest. Sie kann im Bereich von (0,00 bis 0,99)s variiert werden.

Standardwert: 0, 4 0 s

Position 52

An dieser Stelle kann die Anzahl der Rufwiederholungen für den Digitalruf nach ZVEI eingetragen werden. Abhängig vom Betriebsartenkennzeichen (BAK), d.h. mit oder ohne Quittungserwartung, können die Rufwiederholzyklen programmiert werden (Ausnahme: BAK 3 und 4). Bei Quittungserwartung sind die Rufwiederholungen als Maximalwert zu verstehen, da bei der ersten richtig erkannten Quittung abgebrochen wird.

1. und 2. Kodierstelle

Anzahl der Rufwiederholungen ohne Quittungserwartung (0-15) bei

BAK 5, 7, B, D und E

3. Kodierstelle

wird nicht verwendet

4. und 5. Kodierstelle

Anzahl der Rufwiederholungen mit Quittungserwartung (0-15) bei

BAK 0, 1, 2, 6, 8, 9, A und C

Standardwert: 0 0 - 0 2

Position 53

Bei dieser Position wird ein Digitalruf gemäss BOSCH-Telegramm programmiert. Die Digitalrufkennung erscheint bei jeglicher Sendertastung, wenn die Sendetaste für Kennungsabgabe in Position 103 ff programmiert ist. Der Digitalruf nach BOSCH-Telegramm kann auch mit Tonfolge und Digitalruf nach

ZVEI kombiniert werden. Wird ein 'F' eingetragen, wird eine Rufwahl mittels Rufwahldisplay ermöglicht.

Der Eintrag des Notonzeichens '-' an beliebiger Stelle bewirkt, dass diese

Stelle beim Kennungsauswerter dunkelgesteuert bleibt.

Beispiele:

Kodierung:  1234F	  Anzeige beim Kennungsauswerter: 	  1234x

12F4F					  12x4x

12-4F					  12 4x

123--					  123

(x: abhängig von der Rufwahleingabe)

Position 54

Bei dieser Position wird eine digitale Taxikennung programmiert. Die Kennung erscheint bei jeglicher Sendertastung, wenn die Sendetaste für Kennungsabgabe in Position 103 ff programmiert ist. Die Taxikennung kann auch mit Tonfolge und Digitalruf nach ZVEI kombiniert werden. Wird ein 'F' eingetragen, wird eine Rufwahl mittels Rufwahldisplay ermöglicht. Der Eintrag des Notonzeichens '-' an beliebiger Stelle bewirkt, dass diese Stelle beim Kennungsauswerter dunkelgesteuert bleibt.

Beispiele:

Kodierung:  123F 	  Anzeige beim Kennungsauswerter:           123x

-124 					   124

--1F 					   1x

(x: abhängig von der Rufwahleingabe)

Bei Verwendung der Taxikennung ist die Sendervorlaufzeit (Pos. 38) auf 150 ms programmieren.

Position 55

Die Digitalrufwiederholzeit ist die Abstandszeit, nach welcher die Digitalrufkennung wiederholt wird, wenn die Sendetaste ununterbrochen gedrückt bleibt. Die Zeit muss rechtsbündig mit einer Auflösung von 0,1 s eingetragen werden. Führende Nullen sind voranzustellen. Wird keine Wiederholzeit programmiert, so erfolgt die digitale Kennung nur einmal zu Beginn einer Sprechphase. Diese Position hat für den Digitalruf nach ZVEI, das BOSCH-Telegramm und die digitale Taxikennung Gültigkeit.

Position 56

Mit dem Kennungsanzeigefilter kann festgelegt werden, ob, wieviel und welche Stellen als Kennungsauswerter zur Anzeige gebracht werden. Eine Kennungsanzeige erscheint ebenfalls im Rufnummerndisplay. Zur Unterscheidung von der selbst eingestellten Rufnummer werden Kennungsanzeigen prinzipiell mit Dezimalpunkten angezeigt.

Beispiel:	 Rufnummerndarstellung		 Kennungsdarstellung

1 2 3 4 5 		                           1.2.3.4.5

Der Kennungsauswerter kann in Abhängigkeit von Position 36   Primär- oder Sekundärtelegramme anzeigen, wobei dort entschieden wird, ob eine kontinuierliche Kennungsanzeige (ohne Auswertung) oder eine Kennungsanzeige nach Auswertung durch Digitalrufauswerter 1 oder 2 erfolgt.

Die Festlegung, welche Stellen (1-8) zur Anzeige gebracht werden, erfolgt durch Einprogrammieren eines 'F' an den gewünschten Stellen. Die restlichen, nicht anzuzeigenden Stellen werden mit den Nummern des anzuzeigen den Telegrammes programmiert. Žhnlich wie beim Digitalrufauswerter können die einzelnen Stellen auch mit dem Zeichen '-' ignoriert werden, d.h. siewerden bei der Kennungsauswertung nicht berücksichtigt.

Beispiel: Anzeige von Primärruf  (Anzeige nach Auswertung)

Primärruf     Sekundärruf    Auswerter	    Kennungsfilter	 Anzeige

--------------------------------------------------------------------------

12345678      XXXXXXXX	     12345678	    123456FF		   7.8.

12345678      XXXXXXXX	     12345678	    123478FF		 keine

12345678      XXXXXXXX	     12345678	    123F--FF		 4.7.8.

12345678      XXXXXXXX	     12345699	    123F--FF		 keine

Beispiel: Anzeige von Sekundärruf (Anzeige nach Auswertung)

Primärruf     Sekundärruf    Auswerter	    Kennungsfilter	 Anzeige

--------------------------------------------------------------------------

12345678      11112345	     12345678	    111123FF		   4.5.

12345678      11112345	     12345678	    111144FF		 keine

12345678      11112345	     12345678	    111F--FF		 1.4.5.

12345678      11112345	     12345699	    111F--FF		 keine

Die Programmiersymbole sind der Symboltabelle zu entnehmen:

Position 57

Die postalische Kennung (digital) dient der Identifizierung des jeweiligenFunkteilnehmers. Die invertierte Blocksynchronisation vermeidet Kollisionen mit normalen Telegrammen. Sie wird zu Beginn jeden Rufes oder bei Betätigen der Sendetaste nach 10 Sekunden zum ersten Mal und danach alle

120 Sekunden wiederholt ausgesendet. Die Teilnehmernummer wird in der Bundesrepublik Deutschland von der Deutschen Bundespost Telekom festgelegt und gliedert sich wie folgt:

Stelle 1 und 2: Funkstörungsmessstellen

Stelle 3 und 4: Dienst

Stelle 5 bis 8: Netznummer

Diese Position hat für alle Kanäle Gültigkeit.

Die Programmiersymbole sind der Symboltabelle zu entnehmen:

Position 58

Der Tertiärruf ist ein Analogruf, welcher im Anschluss eines programmierten Sekundärrufes ausgesandt wird. Wurde bei einer Ruftaste kein analoger Sekundärruf programmiert, so wird auch ein programmierter Tertiärruf nicht ausgesandt. Ist die Abstandszeit (Position 51) mit 0 programmiert, so wird der Tertiärruf unmittelbar an den Sekundärruf angehängt. In diesem Fall findet auch an erster Stelle des Tertiärrufes eine automatische Wiederholtonbildung statt, wenn sie identisch mit der letzten des Sekundärrufes ist.

Position 59

Unter dieser Position werden die CTCSS-Parameter wie folgt festgelegt:

1. Kodierstelle

'0'  kein Abschalten des CTCSS-Auswerters bei abgehobenem HA8/Hbt62

'1'  Abschalten des CTCSS-Auswerters bei abgehobenem HA8/Hbt62

2. Kodierstelle

'0'  keine Sendernachlaufzeit

'1'  300 ms Sendernachlaufzeit ohne CTCSS-Ton

3. Kodierstelle

'0'  normaler CTCSS-Betrieb

'1'  inverser CTCSS-Betrieb, d.h. der Lautsprecher wird bei Empfang des programmierten CTCSS-

Tones abgeschaltet.

Standardwert: 0 1 0

Position 60-67

Unter diesen Positionen werden die CTCSS-Auswerter und CTCSS-Geber-Frequenzen programmiert.

Es können drei CTCSS-Blöcke programmiert werden (A, B und C), wobei der Block A für alle Kanäle gültig ist, sofern nicht durch Eintragungen in Block B oder C diverse Kanäle anderweitig programmiert werden.

1. Kodierstelle                 Gruppennummer

2. und 3. Kodierstelle     Tonnummer

Die Eingabe des Gebers und Auswerters erfolgt dreistellig, wobei die erste Stelle die Gruppennummer und die restlichen Stellen die Tonnummer festlegen. Jede Geberstelle kann mit 'F' besetzt werden. Die Auswerterstellen können nur gemeinsam mit den Geberstellen über die Rufwahlanzeige verändert werden. Dadurch besteht die Möglichkeit auch die CTCSS-Frequenzen mittels der Rufwahlanzeige zu verändern. Werden hierbei unzulässige Werte eingestellt, wirken diese wie nicht programmierte Parameter. Es darf nicht gleichzeitig Rufwahl für CTCSS und Ruffolgen kodiert werden!

Die Gruppen- und Tonnummern für die gewünschte CTCSS-Frequenz sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Position 68, 69, 79, 80, 91, 92

Unter diesen Positionen werden die digitalen Auswerter programmiert. Die Kodierung des Auswerters sollte in Anlehnung an die ZVEI-Empfehlung erfolgen (siehe auch unter Pos. 114 - 149 'Telegramm nach ZVEI'). Die erforderlichen Symbole sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Die Symbole '-' und 'F' haben folgende Sonderfunktionen:

'-' bedeutet, die Stelle wird nicht in die Auswerterprüfung mit einbezogen, d.h. es werden an diesen Stellen alle Werte als richtig erkannt.

'F' bedeutet Auswerterwahl (frei wählbare Stelle) mittels Display. Das Auswerterwahlsymbol 'F' bewirkt, dass die Stellen an denen ein 'F' programmiert ist, über die Anzeige in einem besonderen Betriebsmode verändert werden können. Eingetragene 'F' erscheinen in der Anzeige immer rechtsbündig, mit Ausnahme der Statusstelle, die linksbündig erscheint.

Der Gruppenrufauswerter ist immer aktiv und wird nur vom Rufenden bestimmt, indem dieser an der letzten, den letzten beiden oder den letzten drei Stellen den HEX-Wert 'F' sendet. Die erste Kodierstelle, d.h. das Betriebsartenkennzeichen BAK sollte immer '1'oder '2' (abhängig ob mobil oder ortsfest) programmiert werden. Um sowohl Mobilteilnehmer als auch die Leitstelle mit einer Ruftaste und Rufwahl rufen zu können, empfiehlt es sich, entgegen der ZVEI-Empfehlung, für alle Teilnehmer das BAK '-' zu verwenden.

Die Sonderfunktionen (Trennruf, Vorrangruf, Statusabfrage, Statusübermittlung und Notruf) sind immer aktiviert und werden vom Rufenden bestimmt. Die restlichen sieben Stellen müssen jedoch auch bei den Sonderfunktionen übereinstimmen.

In šbereinstimmung mit der ZVEI-Empfehlung sollte die zweite Kodierstelle (Statusstelle) immer mit '-' kodiert werden, da der Status kein Ausscheidungsmerkmal zum Anrufen ist. Ein empfangener Notruf wird durch die blinkende Meldung 'HELP' angezeigt.

Position 70, 81, 93

Unter diesen Positionen werden die analogen Selektivrufauswerter programmiert. Dazu wird von links beginnend die gewünschte Auswerternummer eingetragen. Je nach Anzahl der eingetragenen Stellen wird die Länge der Tonfolge festgelegt. Die erforderlichen Programmiersymbole sind der Tabelle

zu entnehmen. Ein eventuell erforderlicher Wiederholton muss nur dann beachtet werden, wenn ein unter Position 35 programmierter Scanningstoppton mit dem ersten Ton der analogen Tonfolge übereinstimmmt. In allen anderen Fällen erfolgt eine automatische Wiederholtonbildung.

Die Symbole '-' und 'F' haben folgende Funktionen:

'-' bedeutet, die Stelle wird nicht in die Auswerterprüfung mit einbezogen, d.h. es werden an diesen Stellen alle Werte als richtig erkannt.

'F' bedeutet Auswerterwahl (frei wählbare Stelle) mittels Display. Das Auswerterwahlsymbol 'F' bewirkt, dass die Stelle über die Anzeige in einem besonderen Betriebsmode vom Anwender verändert werden kann. Eingetragene 'F' erscheinen immer rechtsbündig, mit Ausnahme der Statusstelle, die linksbündig erscheint.

Beispiele:   12345	 1234-	     123--	 123-5

Programmieren einer analogen Kennungsunterdrückung

Eine programmierte Kennungsunterdrückung bewirkt, dass nach dem Erkennen des ersten Tones einer Tonfolge für die Zeit der restlichen Töne der Lautsprecher stumm geschaltet wird. Diese Funktion wird aktiviert, indem ein analoger Tonfolgeauswerter wie folgt programmiert wird:

1. Stelle entspricht dem 1. Ton der zu unterdrückenden Tonfolge

2. bis 5. Stelle wird mit dem Notonzeichen '-' programmiert.

Beispiele:   9----	 A----	     E----

Position 71, 82, 94

Unter diesen Positionen werden die analogen Gruppenrufauswerter programiert. Die erste Stelle, die kein Notonzeichen '-' enthält, gibt die Stelle an, ab der eine Gruppenrufauswertung vorgenommen wird. Sie entspricht der maximalen Gruppengrösse. Belegt man die nachfolgenden Stellen mit weteren Gruppenruffrequenzen, so werden diese ebenfalls in die Prüfung mit einbezogen. Füllt man sie mit '-' aus, werden sie ignoriert. Die erforderlichen Programmiersymbole sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Ein eventuell erforderlicher Wiederholton muss nicht beachtet werden (automatische Wiederholtonbildung).

Die Symbole '-' und 'F' haben folgende Funktionen:

'-' bedeutet,

wenn am Anfang angeordnet wird die Stelle nicht mit in die Gruppenrufauswerterprüfung

einbezogen, d.h. es wird an dieser Stelle Übereinstimmung mit der Selektivrufauswerterkodierung

geprüft; wenn nach einer gültigen Gruppenrufstelle angeordnet wird die Stelle nicht mit in die

Gruppenrufauswerterprüfung einbezogen, d.h. es werden an dieser Stelle jeder beliebige Ton oder

kein Ton als richtig erkannt.

'F' ohne Funktion; eine Rufwahl ist nicht möglich

Der Tonfolgeauswerter beginnt jede Auswertung mit den Stellen der Selektivrufkodierung. Nach der zweiten Stelle überprüft er die Selektivruf- und die Gruppenrufkodierung. Wird ein Ton aus der Gruppenrufkodierung empfangen, wechselt er zur Gruppenruffolge und überprüft die Kodierung bis zur

letzten kodierten Gruppenrufstelle.

Beispiele:

Kodierung: A = 12345  Wertet aus bei: 12345 = Selektivrufauswertung

G =	 0--	             120xx = Gruppenrufauswertung

Kodierung: A = 12345  Wertet aus bei: 12345 = Selektivrufauswertung

G =	 77-                       1237x = Gruppenrufauswertung

1277x = Gruppenrufauswertung

Kodierung: A = 12345  Wertet aus bei: 12345 = Selektivrufauswertung

G =	 AAA	            1234A = Gruppenrufauswertung

123AA = Gruppenrufauswertung

12AAA = Gruppenrufauswertung

Kodierung: A = 12345  Wertet aus bei: 12345 = Selektivrufauswertung

G =	 000		    12340 = Gruppenrufauswertung

12300 = Gruppenrufauswertung

12000 = Gruppenrufauswertung

Kodierung: A = 12345  Wertet aus bei: 12345 = Selektivrufauswertung

G =	 040	             12340 = Gruppenrufauswertung

12040 = Gruppenrufauswertung

Kodierung: A = 12345  Wertet aus bei: 12345 = Selektivrufauswertung

G =	 -00	             12340 = Gruppenrufauswertung

12300 = Gruppenrufauswertung

Kodierung: A = 12345  Wertet aus bei: 12345 = Selektivrufauswertung

G =	 --0	             12340 = Gruppenrufauswertung

Kodierung: A = 12345  Wertet aus bei: 12345 = Selektivrufauswertung

G =	 078	             12348 = Gruppenrufauswertung

12378 = Gruppenrufauswertung

12078 = Gruppenrufauswertung

x = beliebiger oder kein Ton

Position 72, 83, 95

Unter diesen Positionen werden die Sammelrufauswerter programmiert. Die gewünschten Frequenzen und die erforderlichen Programmiersymbole sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Die Symbole '-' und 'F' haben folgende Funktionen:

'-' bedeutet, Sammelrufauswerter ist nicht aktiviert

'F' ohne Funktion; eine Rufwahl ist nicht möglich

Die Tondauer des Sammelrufes ist geberseitig unter Position 49 mit t > 1s einzutragen.

Position 73-76, 84-87, 96-99

Unter diesen Positionen werden die digitalen und analogen Quittungsrufe programmiert. Die Kodierung der Quittung sollte in Anlehnung an die ZVEI-Empfehlung erfolgen (siehe auch unter Pos. 114 - 149 'Telegramm nach ZVEI'). Es werden immer nur die Quittungen aus dem Block (A, B oder C) ausgesen-

det, bei dem auch ein Auswerter angesprochen wurde. Dabei aktiviert der Digitalrufauswerter die digitale und der Analogrufauswerter die analoge Quittung. Der Digitalrufauswerter 1 aktiviert im Anschluss an die digitale Quittung zusätzlich die analoge Quittung.

Besonderheiten:

1. Eine Tertiärquittung ist nicht möglich

2. Werden digitale Primärquittungen mit 'F' programmiert, so werden an den Stellen 3 bis 8 die entsprechenden Stellen des ausgewerteten Primärtelegramms eingesetzt. Rufwahl an der Statusstelle (2.Stelle) der digitalen Primärquittung und Status- und Rufwahlstellen (2. bis 8.Stelle) der digitalen Sekundärquittung werden durch die Anzeige im Rufwahldisplay ersetzt.

Position 77, 78, 88, 89, 100, 101

Hier werden die digitalen und analogen Rufumleitungen programmiert. Es werden immer nur die Rufumleitungen aus dem Block (A, B oder C) ausgesendet, bei dem auch ein Auswerter angesprochen wurde. Dabei aktiviert der Digitalrufauswerter die digitale und der Analogrufauswerter die analoge

Rufumleitung.

Der Digitalrufauswerter 1 aktiviert im Anschluss an die digitale Rufumleitung auch die analoge Rufumleitung. Bei der digitalen Rufumleitung wird, wenn das Kennungsanzeigefilter auf

Sekundärtelegramm programmiert und ein solches empfangen wurde, das empfangene Sekundärtelegramm der Rufumleitung als Sekundärtelegramm angehängt (Kennungsweiterreichung).

Position 103-113

An diesen Positionen kann jeder programmierbaren Taste eine Rufkodierung oder eine Sonderfunktion zugewiesen werden. Es können sechs Tastenbelegungsblöcke programmiert werden (A, B, C, D, E und F) wobei der Block A für alle Kanäle gültig ist, sofern nicht durch Eintragungen in Block B, C,

D, E oder F diverse Kanäle anderweitig programmiert werden. Die Eintragungen erfolgen 8-stellig mit folgender Bedeutung:

1.  Kodierstelle: Funktionscode für Ruftaste 1

2.  Kodierstelle: Funktionscode für Ruftaste 2

3.  Kodierstelle: Funktionscode für Ruftaste 3 ( HM 8, ML 8, HA8: S3 )

4.  Kodierstelle: Funktionscode für externe Ruftaste

5.  Kodierstelle: Funktionscode für Sendetaste

6.  Kodierstelle: Funktionscode für Sondertaste ( HA8: S1 )

7.  Kodierstelle: Funktionscode für Monitortaste

8.  Kodierstelle: Funktionscode für Cursortaste ( HA8: S2 )

**************************************************************************

Funktionscode	     Bedeutung

--------------------------------------------------------------------------------------

0 	  -  Taste deaktiviert bzw. ohne Kennung bei PTT

1 	  -  Rufaussendung gemäss Rufkodierung 1

2 	  -  Rufaussendung gemäss Rufkodierung 2

3 	  -  Rufaussendung gemäss Rufkodierung 3

4 	  -  Rufaussendung gemäss Rufkodierung 4

5 	  -  Rufaussendung gemäss Rufkodierung 5

6 	  -  Rufaussendung gemäss Rufkodierung 6

7 	  -  Rufaussendung gemäss Rufkodierung 7

8 	  -  Rufaussendung gemäss Rufkodierung 8

9 	  -  Rufaussendung gemäss Rufkodierung 9

A 	  -  Monitorfunktion

H 	  -  Umschaltefunktion Kanal-Rufanzeige

C 	  -  Cursorfunktion

U 	  -  Ein-Aus-Funktion für QRE-Betrieb

E 	  -  Ein-Aus-Funktion für Scanning-Betrieb

L 	  -  Folgekontakt abschalten ( wenn andauerndes Schliessen

des Folgekontakts in Pos. 46 programmiert ist)

PTT-Kennungskodierung

Im Tastenkodierungsfeld für die PTT-Taste wird bestimmt, welche Rufkodierung als PTT-Kennung gesendet wird. Soll die Auswerterkodierung gesendet werden, muss diese in dem entsprechenden Rufkodierungsblock eingetragen werden

Notruf-Kennungskodierung

Der Taste, die den Notruf auslösen soll, muss im gewünschten Tastenkodierungsfeld (Position 103-112) die Rufkodierung 9 zugewiesen werden. Zur Aktivierung des Notrufgebers muss zusätzlich die Position 45 programmiert werden. Als Notrufkennung wird die Rufkodierung 9 (Position 146-149) gesendet. Soll die Auswerterkodierung gesendet werden, muss diese dort eingetragen werden.

Rufkodierung

Folgende Sonderfälle sind bei der Rufkodierung zu beachten:

- Die PTT-Kennung ist als Rufkodierung auf die PTT-Taste zu programmieren,  wenn die PTT-

Kennung nach ZVEI verwendet wird. Wird ein Kennung nach dem BOSCH-Telegramm oder die Taxi-

Kennung benutzt, so ist die PTT-Taste mit dem Funktionscode einer Rufkodierung zu pro-

grammieren, wobei aber die verwendete Rufkodierung nicht belegt sein muss.

- bei Notrufaktivierung wird automatisch Rufkodierung 9 für die Notrufkennung reserviert (Position 45

muss programmiert sein)

Position 114-149

Unter diesen Positionen werden die digitalen und analogen Rufkodierungen, die Kennungs-kodierungen für die PTT-Taste und die Notrufkennung programmiert. Auf den Positionen können neun Blöcke definiert werden. Jeder Block enthält einen digitalen und einen analogen Primär- sowie Sekundärruf. Die Rufkodierungen innerhalb eines Blockes werden nacheinander wie folgt aus-

gesendet:

1. Digitaler Primärruf

2. Digitaler Sekundärruf

3. Analoger Primärruf

4. Analoger Sekundärruf

5. Analoger Tertiärruf (Position 58)

6. Digitales BOSCH-Telegramm (Position 53)

7. Digitale Taxi-Kennung (Position 54)

Programmierung einer digitalen Gebernummer

Die Programmiersymbole der digitalen ZVEI-Rufe sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Das Rufwahlsymbol 'F' bewirkt, dass die Stellen, an denen ein 'F' programmiert ist, mittels der Rufwahlanzeige verändert werden können. Eingetragene 'F' erscheinen in der Rufwahlanzeige immer rechtsbündig, mit Ausnahme der Statusstelle, die linksbündig erscheint.

Eine Gruppenrufnummer kann wie folgt programmiert werden:

1. durch Programmieren des Symbols '-' an der 6. bis 8. Stelle

2. durch Programmieren des Symbols 'F' an der 6. bis 8. Stelle, bei gleichzeitiger Aktivierung der

Gruppenrufwahlmöglichkeit  in Position 36

Die Wahl der Rufnummern sollte in Anlehnung an die ZVEI-Empfehlung AK SRDS 87-3D erfolgen.

Telegramm nach ZVEI:

Stelle:       1      -    2        -      3      -        4         -	          5           6           7      8

Funktion:   BAK  -  Status  -  Raute  -  Hersteller  -  Rufnummer  100er	10er  1er

Nicht benutzte Stellen werden mit '0' gefüllt.

Betriebsartenkennzeichen (BAK)

Das Betriebsartenkennzeichen ist das Unterscheidungsmerkmal für verschiedene Telegrammformen:

BAK   Bedeutung 		     BAK   Bedeutung

0    Statusübermittlung  (Q)	      8    Vorrangruf	   (Q)

1    Ruf zum Fahrzeug (Q)	      9    Statusabfrage  (Q)

2    Ruf zur Leitstelle    (Q)	      A    Reserve

3    Kennung		      B    Reserve

4    Quittung		      C    Reserve

5    Folgetelegramm	      D    Frei verfügbar

6    Trennruf	     (Q)	      E    Frei verfügbar

7    Reserve		      F    Notruf

Mit Q gekennzeichnete BAK erfordern eine Quittung.

Status

Für die Übertragung von Statusmeldungen. Die Verwendung ist nicht festgelegt. (Beispiel: '1'= Arbeitsaufnahme, '2'= befinde mich beim Kunden,

'3'= bin beim Be- und Entladen usw.)

Rautenkennzeichen

Das Rautenkennzeichen dient zur zusätzlichen Unterscheidung innerhalb

einer Herstellerkennzeichnung. Die Verwendung ist nicht festgelegt.

Herstellerkennzeichen

Das Herstellerkennzeichen ist zweistellig. Die Einteilung wird vom ZVEI

festgelegt. Für BOSCH sind in der Bundesrepublik Deutschland folgende Herstellerkennzeichen zu verwenden: 11, 33, 44 bis 49.

Rufnummer

Die Rufnummer ist dreistellig. Zuerst wird die Hunderterstelle, zuletzt die Einerstelle übertragen.

Sekundärrufe werden im Anschluss eines programmierten Primärrufes ausgesendet. Wird beim Primär- oder Sekundärruf das BAK = 5 (Folgetelegramm) verwendet, erfolgt die Aussendung des Sekundärtelegrammes ohne erneute Blocksynchronisation im direkten Anschluss an das Primärtelegramm. Sowohl im Primär- als auch im Sekundärtelegramm können frei wählbare Stellen programmiert sein, wobei im Display die Rufwahlstellen des Primärtelegrammes links vom Sekundärtelegramm angezeigt werden. Die Statusstelle beider Telegramme wird immer linksbündig angezeigt. In der Summe von Primär- und Sekundärtelegramm dürfen nicht mehr als fünf 'F' programmiert werden.

Programmieren einer analogen Gebernummer

Die Tonfolgen werden von links beginnend eingetragen. Die Länge der Tonfolge entspricht der Anzahl der eingetragenen Stellen. Die Frequenzen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Ein eventuell erforderlicher Wiederholton muss nicht beachtet werden (automatische Wiederholtonbildung). Die Symbole 'F' und '-' haben folgende Bedeutung:

'F'  bewirkt Rufwahl. Durch Eintragen eines 'F' an einer oder mehreren Stellen erfolgt dort eine Rufwahl mittels Rufwahldisplay. Dabei ist  ie 'F'-Stelle, die am weitesten rechts steht, der Einerdekade zuge-

ordnet. Ist gleichzeitig die Gruppenrufwahlmöglichkeit (Position 36) aktiviert, ist das Einstellen des Symbols '-' über die Rufwahlanzeige an den mit 'F' programmierten Stellen möglich. Mit dem Symbol '-' ist ein Gruppenruf einstellbar, wobei generell der erste programmierte Ton des Gruppenrufauswerters als Gruppenrufton verwendet wird. Ist der Gruppenrufauswerter nicht programmiert, wird der Ton 'A' der in Position 48 gewählten Tonreihe verwendet.

'-'  bedeutet, dass für die Tonlänge dieser Stelle kein Ton ausgesendet wird.

Beispiele:

Kodierung:	   1 - - - -	bedeutet: Einzelton mit Ton '1'

F - - - -		  Einzelton mit Rufwahl

1 2 - - -		  Doppelton mit Ton '1' u. '2'

1 F - - -		  Doppelton mit Ton '1' u. Rufwahl

5 5 - - -		  Einzelton mit Ton '5'

der Doppeltontabelle

F E - - -		  Einzelton mit Rufwahl auch aus

der Doppeltontabelle

1 2 3 - -		  3-Tonfolge

1 2 F F -		  4-Tonfolge mit Rufwahl an 3. und

4. Stelle

1 2 F 4 5		  5-Tonfolge mit Rufwahl an

3. Stelle

1 2 3 F F		  5-Tonfolge mit Rufwahl an 4. und

5. Stelle

1 2 3 - 5		  4-Tonfolge mit Pause zwischen

Ton 3 und Ton 5

Bei Analogrufen können bis zu drei Tonfolgen nacheinander ausgesendet werden (Primär-, Sekundär- und Tertiärruf). Die Pausenzeiten zwischen den einzelnen Tonfolgen werden unter den Positionen 50 und 51 festgelegt. Werden diese zu 0 programmiert, so werden die Tonfolgen direkt aneinandergehängt, so dass eine Tonfolge von bis zu 15 Tönen programmiert werden kann. Die automatische Wiederholtonbildung funktioniert auch dann korrekt.

Sollten beim Sekundärruf und/oder Tertiärruf ebenfalls 'F' programmiert sein, verschiebt sich die Anzeige um die Anzahl der dort eingetragenen 'F' nach links. In der Summe von Primär-, Sekundär- und Tertiärruf dürfen nicht mehr als 5 Rufwahlstellen programmiert sein. In der Anzeige befinden

sich die Rufwahlstellen des Tertiärrufes rechtsbündig, die des Sekundärrufes links vom Tertiärruf und die des Primärrufes links vom Sekundärruf.

Die Frequenzen der Doppeltöne können der folgenden Tabelle entnommen werden:

A L L G E M E I N E S

1. Kanalabhängige Kodierung

Die kanalabhängige Kodierung erfolgt für Kodierungsblöcke in denen bestimmte Signalisierungsfunktionen zusammengefasst werden. Die Kodierungsblöcke sind mit zunehmender Priorität versehen. Der Block A hat die niedrigste Priorität, der letzte Block die höchste Priorität.

Sind z.B. die Blöcke A, B und C vorhanden, gilt:

Block A: niedrigste Priorität

(kann durch Block B und C überstimmt werden)

Block B: mittlere Priorität

(kann durch Block C überstimmt werden)

Block C: höchste Priorität

(kann nicht überstimmt werden)

Die Kanalzuweisung erfolgt unter den Positionen 'Betrifft Kanäle', in dem dort die gewünschten Kanalsymbole in beliebiger Reihenfolge eingetragen werden. Eine Zuordnung kann nur für die Kanäle 1 bis 15 getroffen werden

Kanal		 Kanalsymbol

0...9		    0...9

10		    A

11		    H

12		    C

13		    U

14		    E

15		    L

Bei den Auswerter- und Quittungskodierungen darf aber für jeden Kanal nur jeweils ein analoger Selektivruf-, Gruppenruf-, Sammelrufauswerter, Digitalrufauswerter 1 und Digitalrufauswerter 2 kodiert sein.

Der Kodierungsblock F bei den Tastenbelegungen dient auch zur Festlegung des Notrufkanals, wenn die Notrufaktivierung am ausgeschalteten Gerät möglich ist. In diesem Fall muss die externe Ruftaste zur Auslösung des Notrufes programmiert und der Widerstand R1006 auf der Steuerungsplatte

nachgerüstet werden. Das Einschalten des Gerätes und die Notrufaussendung erfolgt immer auf dem ersten Kanal, der in 'Tastenbelegung F' eingetragen ist.

2. DTMF-Betrieb (nur mit HA8 möglich)

Durch Einschalten des DTMF-Betriebes am HA8 mit der Taste S4 werden die Tasten 0-9, * und # für die direkte Toneingabe von DTMF-Tönen vorbereitet. Im Rufwahldisplay erscheint die entsprechende Anzeige 'DTMF'. Durch Betätigen der Tasten wird direkt ein DTMF-Ton gesendet. Die Tondauer für den DTMF-Betrieb beträgt 100 ms unabhängig von der Dauer der Tastenbetätigung. Nach Abgabe eines DTMF-Tones erfolgt automatisch ein Sendernachlauf von ca. 2 s.

DTMF-Ton-Tabelle:

Ziffer 1: (697 und 1209) Hz	     Ziffer 7: (852 und 1209) Hz

Ziffer 2: (697 und 1336) Hz	     Ziffer 8: (852 und 1339) Hz

Ziffer 3: (697 und 1477) Hz	     Ziffer 9: (852 und 1447) Hz

Ziffer 4: (770 und 1209) Hz	     Ziffer 0: (941 und 1336) Hz

Ziffer 5: (770 und 1336) Hz	     Symbol *: (941 und 1209) Hz

Ziffer 6: (770 und 1447) Hz	     Symbol #: (941 und 1477) Hz